РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2022                                                                № 117

Х. Второй Киевский

Об утверждении  программы комплексного развития

коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Киевского сельское  поселение» Кашарского района

на 2023-2028г.г. и перспективное развитие до 2030г

В соответствии с федеральными законами закон от 30.12.2004 №210-ФЗ

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , распоряжением Администрации Киевского сельского поселения от 15.12.2022 г. №27 «О разработке  программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Киевского сельского  поселение» Кашарского района на 2023-2028г г.г.»,  администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Киевского сельское  поселение» Кашарского района на  2023-2028г.г. и перспективное развитие до 2030г.

согласно приложению № 1.

2. Установить, что в ходе реализации  долгосрочной целевой программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Киевского сельское  поселение» Кашарского района на 2023-2028г.г. и перспективное развитие до 2030г. мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей  бюджета  Киевского сельского поселения  на соответствующий финансовый год.

3. Действие данного постановления распространяется  на правоотношения,  возникшие с 01.01.2023 года

4.Контроль за исполнением данного постановления  оставляю  за  собой.

Глава Администрации

Киевского сельского поселения                                                              В.Н.Стягов

приложение №1

к постановлению администрации

Киевского сельского поселения

№117 от 28.12.2022г.

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КАШАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА на 2023-2028г.г. и перспективное развитие до 2030г

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Киевского сельское поселение» Кашарского района на 2023-2028 г.г. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Генеральный план муниципального образования «Киевского сельское поселение» Кашарского района Ростовской области, Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Решение коллегии Администрации области от 14.12.2009 № 88 «О стимулировании энергосбережения и повышении энергетической эффективности на территории Ростовской области»; - Решение Собрания депутатов Киевского сельского поселения от 29.12.2008г. №68 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Киевском сельском поселении», -Постановления Администрации Киевского сельского поселения от 15.02.2018№8.1 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Киевского сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Киевского сельского поселения» |
| Заказчик Программы | Администрация Киевского сельского поселения Кашарского района. |
| Разработчик | Администрация Киевского сельского поселения Кашарского района. |
| Основные цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Киевского сельское поселение" Кашарского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Киевского сельское поселение» Кашарского района. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Киевского сельское поселение» Кашарского района. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Киевского сельское поселение» Кашарского района. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2023-2028г.г. и план до 2030 г. |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; -развитие системы газоснабжения; - развитие системы водоснабжения и водоотведения; - развитие системы электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства предприятий коммунального комплекса). Общий объем финансирования программы за счет всех источников составит 2023 год - 0 тыс. р 2024 год -98,5 тыс.р 2025 год -98,5 тыс.р |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Киевского сельского поселения Кашарского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры села; – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг; -повышение надёжности работы, системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения. |

Введение

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования Киевского сельское  поселение Кашарского района. Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса поселения

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Раздел 3. Комплексное развитие системы газоснабжения.

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Раздел 5. Комплексное развитие системы водоотведения.

Раздел 6. Комплексное развитие системы электроснабжения.

Раздел 7.Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Киевского сельское  поселение»

Заключительная часть, включающая в себя формирование сводного плана программных мероприятий и мониторинг программы.

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; в соответствии с разработанной ранее проектно-сметной документацией определены  объемы модернизации и  нового строительства,  определен  необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет                              тыс. руб. в том числе:

Потребность финансовых ресурсов необходимых для реализации развития систем коммунальной инфраструктуры Киевского сельского  поселения на период с 2023 до 2026гг. составляет  0,0 тыс.руб.;

В перспективе развития в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, предусмотренными Генеральным планом Киевского сельского  поселения, объем финансирования развития системы инженерной инфраструктуры города до 2030г.-                      тыс. руб .

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Киевского сельского  поселение» Кашарского района.

на период с 2023 до 2028г.г. и перспективное развитие до 2030 г.»

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Киевского сельского  поселение» на 2023 - 2028 гг. и перспективного развития до 2030г.» разработана на основании, Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа  Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Устава муниципального образования «Киевского сельское поселение», и в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Киевского сельского поселение» Кашарского района разработанным на период с 2023- 20028 г.г., Паспортом муниципального образования «Киевского сельского поселение» Кашарского муниципального района от 01.01.2022 года, Муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие территории Киевского сельского поселения на 2018-2030 годы» утверждённой постановлением Администрации Киевского сельского поселения от 15.02.2018№8.1.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов  теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Киевского сельского поселение» Кашарского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (далее по тексту- РФ).

Данная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Киевского сельское поселение» Кашарского района, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса города.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования «Киевского сельского поселение» Кашарского района;

-повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат – рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

–  обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

–  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением поселения;

– внедрение энергосберегающих технологий;

–снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования «Киевского сельское поселение»

Кашарского района.

Муниципальное образование Киевского сельское поселение в соответствии с Законом Ростовской области от 26 ноября 2004 № 218-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Кашарский район и муниципальных образований в его составе» является муниципальным образованием, наделенным статусом сельского поселения с административным центром в селе Верхнемакеевка. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Киевского сельское поселение», входящего в состав муниципального образования «Кашарский район», в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 19 и 20 к вышеуказанному Областному закону.

Киевского сельское поселение расположено в северо-восточной части Кашарского района, входит в состав Кашарского района Ростовской области.

Муниципальное образование «Киевского сельское поселение» — является территорией, объединяющей 6 населенных пунктов и прилегающие к ним территории для скоординированного экономического развития поселения.

Киевского сельское поселение граничит:

- на севере – с Поповским  сельским поселением;

- на востоке – с Таловеровском  сельским поселением;

Муниципальное образование Киевского сельское поселение, с населением 1933 жителей, площадью 16843 га.

Основными направлениями в развитии экономики поселения было и остается сельскохозяйственное производство. В поселении действует 2 сельхозпредприятия, которые имеют в основном растениеводческое направление. Помимо сельхозпредприятий важную роль в аграрной деятельности играют личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ). Выращиваются подсолнечник, зерновые. Развито картофелеводство, овощеводство. В отрасли животноводства ведущую роль занимает скотоводство и свиноводство.

Развитие агропромышленного комплекса базируется на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов.

Климат Кашарского района континентальный, формирующийся под влиянием восточноевропейских континентальных воздушных масс зимой, атлантических и сухих юго-восточных тропических воздушных масс летом.

Зима умеренно холодная. Среднемесячная температура самого холодного месяца в году (января) равна – 8°С, абсолютный минимум достигает - 40°С. Продолжительность периода с устойчивыми морозами около трех месяцев. Безморозный период продолжается в среднем 178 дней. Глубина промерзания грунта в среднем составляет 0,8-1,0 м.

Лето в районе жаркое, средняя месячная температура июля +17,7°С, максимальная температура воздуха достигает +42°С. Летние дожди отличаются ливневым характером. Максимальное количество осадков выпадает в июле - 51мм осадков, минимальное в сентябре -25мм, при среднегодовом количестве осадков 419 мм.

### 1.1. Население.

Численность населения муниципального образования Киевского сельское поселение с подчиненными его администрации населенными пунктами на 01.01.2022г. составила 1933 человек.

Ниже в таблице 1.1.1. приведены показатели численности населения муниципального образования Киевского  поселение по возрастным группам на 01.01. 2022г.

| № п/п | Наименование характеристики |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | П. Красный Колос | П. Светлый | х. Второй Киевский | С. Верхнегреково | х. Гариловка | Х. Новоольховка | Х. Третий Интернационал | С. Шалаевка | Х. Нижний Астахов | Всего |
|  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| 1. | Численность населения (чел), в том числе: | 467 | 114 | 342 | 327 | 24 | 31 | 167 | 139 | 118 | 1733 | 1581 |
|  | работающих | 281 | 68 | 166 | 163 | 6 | 20 | 83 | 81 | 64 | 932 | 589 |
|  | пенсионеров | 109 | 37 | 119 | 118 | 12 | 9 | 59 | 37 | 31 | 531 | 459 |
|  | учащихся | 65 | 6 | 52 | 40 | 6 | 2 | 23 | 15 | 17 | 226 | 147 |
|  | дошкольного возраста | 12 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 40 | 85 |
|  | женщин | 200 | 50 | 148 | 144 | 10 | 13 | 77 | 57 | 47 | 746 | 807 |
|  | мужчин | 190 | 55 | 137 | 137 | 8 | 16 | 65 | 61 | 48 | 717 | 774 |

В структуре населения по половому признаку преобладают женщины, их доля на 2022 г. составила 53,7%, против 46,3% мужчин.

К негативным моментам следует отнести высокую долю пенсионеров 36,3% и крайне низкую долю учащихся и детей дошкольного возраста 12,9% и 6,3% соответственно.

1.2. Динамика социально-экономических показателей Киевского сельского поселения до 2014 года.

Основными направлениями в развитии экономики поселения было и остается сельскохозяйственное производство.

В поселении действует 2 сельхозпредприятия и 24 КФХ, которые имеют в основном растениеводческое направление. Помимо сельхозпредприятий важную роль в аграрной деятельности играют личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ). Выращиваются подсолнечник, зерновые. Развито картофелеводство, овощеводство открытого и закрытого грунта. В отрасли животноводства ведущую роль занимает скотоводство и свиноводство.

В таблице 1.2.1 приводится перечень сельскохозяйственных организаций муниципального образования Киевского сельское поселение.

Характеристики аграрной деятельности согласно данных Паспорта муниципального образования «Киевского сельское поселение» приводятся в таблице 1.1.3.

Таблица 1.2.2.

| Наименование характеристики | Населенные пункты |
| --- | --- |
|  | П. Красный Колос | П. Светлый | х. Второй киевский | Х. Гавриловка | х. Новоольховка | Х. Третий Итернационал | х.с. Шалаевка | С. Верхнегреково |
|  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Количество частных подворий | 141 | 15 | 254 | 17 | 14 | 67 | 72 | 152 |
| Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни) га | 232 26,8 23,5 | 16 14 9,9 | 143 63,6 57,6 | 22 5,5 4,8 | 17 4,8 4,1 | 69 19,4 16,8 | 84 34,3 26,5 | 161 54 28,8 |
| Количество крестьянско-фермерских хозяйств / площадь земель под КФХ, (в т. ч. пашни) га | 3 4865,08 4193,72 | 1/1248,08 1068,85 | - | - | 1 352 352 | 3 124 | 1 478,7 429,7 | - |
| Наименование характеристики | Населенные пункты |
|  | хНижний Астахов |  | Всего |
|  | 2022 |  |  |  | 2022 | 2022 |
| Количество частных подворий | 60 |  |  |  | 613 | 792 |
| Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни) га | 74 25,5 14,8 |  |  |  | 613 234 146 | 848/248,9 186,8 |
| Количество крестьянско-фермерских хозяйств / площадь земель под КФХ, (в т. ч. пашни) га | 3/2295,9 1868,7 |  |  |  | 24 5557 4642 | 11/11991,83 10252,69 |

Большое значение для развития экономики Киевского сельского поселения имеет малый бизнес. К предприятиям малого предпринимательства в поселении также можно отнести около 8 торговых точек.

Также на территории Киевского сельского поселения имеется: 1-но медицинское учреждение, 2-ва образовательных учреждения ( школа и детский сад), 6- учреждения культуры ( ДК, библиотека), 12-ть памятников истории и культуры , 10-ть спортивных объектов (спортивные площадки и поля), 1-но культовое учреждение (Свято-Покровский мужской монастырь)

Организации:

- Кашарское лесничество Шолоховского территориального отдела департамента лесного хозяйства.

- Шолоховское Государственное Автономное учреждение РО ,,Лес,,

- Кашарское райпо

- Аптека №151 Кашарский КГУ АПРО.

- ФГУП Почта России Вешенский почтамт ОПС Верхнемакеевка.

- Филиал Миллеровского ОСБ.

- ГУРО СРЦ Кашарского района.

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Существующее положение:

В настоящее время в хуторах печное отопление. Топливом является уголь.

В с. Верхнемакеевка имеется угольная котельная, которая отапливает: здание школы, также есть еще одна угольная котельная которая отапливает детский сад, реабилитационный детский оздоровительный центр отапливается котельной с оборудованием под дизельное топливо. При условии газификации все котельные предполагается перевести на газ.

Проектные решения.

При отсутствии централизованного источника тепловой энергии устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей. При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрять прогрессивные автономные источники тепла (АИТ) - поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

сл. Верхнемакеевка

Теплоснабжение всей новой и существующей жилой застройки будет осуществляться от автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.

Для теплоснабжения проектируемых зданий детского сада, предлагаем осуществить от БМК №2. Тепловая нагрузка  0,30 МВт, на любом доступном виде топлива.

Для теплоснабжения существующего здания школы, предлагаем осуществить от АИТ №1. Тепловая нагрузка  0,95 МВт, на любом доступном виде топлива.

Детский реабилитационный центр будет отапливаться с тепловой нагрузкой 0,50 МВт.

Газификация остальных хуторов, входящих в состав муниципального образования, не планируется.

Раздел 3. Газоснабжение.

Существующее положение.

Природного газа в Киевском сельском поселении нет.

Проектные решения.

Газификация сельского поселения производится в соответствии с Программой газоснабжения, схемой газификации Ростовской области, расчетной схемой газопроводов высокого и среднего давления Кашарского района и проводится поэтапно. В поселении предусмотрено газифицировать:

- П. Красный Колос

- П. Светлый

- Х. Второй Киевский

- С. Верхнегреково

- Х. Гавриловка

- Х. Новоольховка

- Х. Третий Интернационал

- С. Шалаевка

- Х. Нижний Астахов

Теплоснабжение зданий жилых зданий и общественно-деловой застройки предусматривается от различных источников тепла на газовом топливе: от индивидуальных котлов, от автономных источников теплоснабжения (АИТ) встроенных и отдельностоящих, от автоматизированных двухконтурных котлов со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Газоиспользующее оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт во встроенных или пристроенных помещениях, в соответствии с требованиями п.2.7.3 ПБ 12-529-03. При суммарной тепловой мощности отопительного газового оборудования свыше 360 кВт следует предусматривать установку в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным.

Установка газового оборудования в кухнях детских яслей - садов и кафе  не допускается.

В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать централизованное газоснабжение только в помещениях службы приготовления пищи, центральных заготовочных, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.

Теплоснабжение жилых домов в проектируемой застройке предусматривается с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

В каждом доме (квартире) предусмотрена установка:

- для цели пищеприготовления - газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения - автоматизированный двухконтурный котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

В одноквартирных жилых домах могут применяться для теплоснабжения автоматизированные теплогенераторы, работающие на газовом топливе, полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора ( СНиП 31-02-2001).

Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры и для каждого помещения общественного назначения следует предусматривать прибор коммерческого учета расхода газа. (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки принято от сети низкого давления.

Для снижения давления от среднего до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Подключение проектируемых ГРП, ГРПШ и котельных (АИТ) предлагается произвести от газопроводов среднего давления (0,3 МПа). Количество ГРП (ШРП) принимается по расчетным данным с учетом радиуса действия. Подключение автономных источников тепла (при работе их на газовом топливе), предусмотреть от сетей низкого давления.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку квартальных газовых сетей низкого давления и является принципиальной предлагаемой схемой.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения кварталов. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением специальных программ для расчета газопроводов при проектировании рабочих проектов.

Сеть газопроводов прокладывается вдоль основных улиц, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Газопроводы проектируются подземной прокладки из труб в соответствии со СНиП 42-01-2002. Сети низкого давления предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям.

Расчет расходов газа

Для определения расходов газа и нагрузок на ГРП (ШРП) производится расчет расхода газа для нужд населения, общественных и коммунально-бытовых зданий.

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Теплоснабжение жилых домов принято от автоматизированных двухконтурных газовых котлов, установленных в каждом доме (квартире).

Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят в расчете с коэффициентом полезного действия (КПД) 93 % с учетом коэффициента одновременности 0,85. для общественных и административных зданий при теплоснабжении от блочных модульных котельных, КПД– 95%.

Газоснабжение населеного пункта: село Верхнемакеевка,  предусмотрено от вновь проектируемых сетей газопроводов среднего давления.

Для газоснабжения предлагается:

-проложить газопровод среднего давления – 23,1 км;

-предусмотреть установку ГРП (ШРП) - 4 шт.

Расчетное среднее давление на входе в  ШРП - 0,3 МПа, на выходе - 3000 Па.

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Существующее положение.

На территории сельского поселения существующая система водоснабжения развита практически равномерно . Действующие системы водоснабжения имеют: п. Красный Колос , п. Светлый, х.Второй Киевский и х.. Гаврилова, х. Новоольховка, х. Третий Интернационал, с. Верхнегреково остальные населённые пункты для хозяйственно-питьевых нужд населения используют приусадебные колодцы.

Существующие системы водоснабжения тупиковые, не охватывающие всю жилую застройку и не соответствующие требованиям норм пожарной безопасности.

Существующие водопроводные сети, оборудование и сооружения имеют износ основных фондов более 60%.

сл. Верхнегреково, х.Второй Киевский, х.Третий Интернационал и х. Гавриловка.

В настоящее время водоснабжение административных зданий в центре сл. Верхнемакеевка осуществляется от тупиковой водопроводной сети, источником которой служит артезианские скважина.

Источниками водоснабжения жилой застройки этих четырех хуторов служит водопроводная сеть.

Проектное предложение.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 90 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Киевского сельского поселения на расчётный период составляет: (см.таблицу 2.1.1)

Таблица 2.1.1.

Таблица водопотребления и водоотведения Киевского  сельского поселения

| Потребитель | Ед-ца Измере- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| х. Второй Киевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1178 | 160 | 188,40 | 68,79 |  |  | 188,48 | 68,79 |  |  |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 72.48 | 26.46 |  |  | 35,34 | 12,8 |  |  |  |
|  | Полив | чел | 1178 | 90 | 106,0 | 19,4 |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 366,8 | 114,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Третий Интернационал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160 | 0,32 | 0,11 |  |  | 0,32 | 0,11 |  |  |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 5.50 | 2.01 |  |  | 0,06 | 0,02 |  |  |  |
|  | Полив | чел | 2 | 90 | 0,18 | 0,32 |  |  | - | -- |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 6 | 2.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| пос. Красный Колос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 33 | 160 | 5.2 | 1.8 |  |  | 5,28 | 1,92 |  |  |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.13 | 0.05 |  |  | 0,99 | 0,36 |  |  |  |
|  | Полив | чел | 33 | 90 | 2.9 | 0.53 |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 8.2 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Верхнегреково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 207 | 160 | 43.2 | 15.7 |  |  | 33,12 | 12,08 |  |  |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 21.82 | 7.97 |  |  | 6,21 | 2,26 |  |  |  |
|  | Полив | чел | 207 | 90 | 18.6 | 3.4 |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 83.6 | 27.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Нижний Астахово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 161 | 160 | 25.70 | 9.4 |  |  | 25,76 | 9,4 |  |  |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 8.32 | 3.04 |  |  | 4,83 | 1,76 |  |  |  |
|  | Полив | чел | 161 | 90 | 14.4 | 2.6 |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 48.42 | 15.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего проект: | чел | 1581 |  | 513.02 | 161.43 |  |  | 300,39 | 109,5 |  |  |  |

- Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 183 — для полива (аналог — Ростов на Дону)

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986.

- 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляет:

- на наружное – 10л/с;

- на внутреннее – 2х5 + 2х2,5 = 15 л/с

Планируется замена водопровода диаметром трубы от 63 до110 мм. на    2.55 км

Раздел 5. Комплексное развитие системы водоотведения.

Существующее положение.

Все населённые пункты Киевского сельского поселения в настоящее время не имеют централизованных сетей канализации и сбрасывают сточные воды в выгребы, откуда они периодически вывозятся в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектное предложение.

Индивидуальные жилые дома предлагается оснащать локальными очистными сооружениями модельного ряда "Биокси" фирмы "ЭКСО", не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда "Биокси" зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец самотёком или на рельеф местности, или по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

Раздел 6. Комплексное развитие системы электроснабжения.

С. Верхнегреково

Существующее положение.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора слободы Верхнемакеевка осуществляется от потребительских трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с воздушными вводами 10 кВ. Питание ТП выполнено воздушными  линиям 10кВ от существующей ПС «Шулейкинская » 110/35/10кВ.

Данных о количестве и мощности трансформаторных подстанций и расчетной нагрузке потребителей жилищно-коммунальной зоны нет.

Проектные решения.

Расчет электрических нагрузок.

Нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10кВ центра питания (ПС 110/35/10) с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет (табл. 2.4.3 РД):

- 0,41 кВт/чел с плитами на природном газе;

- 2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час с плитами на природном газе;

Пищеприготовление – газовые плиты.

Суммарный прирост электрических нагрузок на шинах 10 кВ источника питания (ПС 110/35/10) составит 0,885МВт (0,936МВА).

Расчет необходимой трансформаторной мощности 10/0,4кВ в кВА и количества трансформаторных подстанций в жилищно-коммунальной зоне с. Верхнегреково:

1.1. ИЖС. Уч.1-14.:

S = 500/(0,7*0,85*0,953)=840 кВА.

где:

500кВт - нагрузка на шинах 10 кВ ЦП;

0,7 – коэффициент участия в максимуме «Ку»

0,85 – рекомендуемый коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме

в нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*;

0,96  – cosf.

С учетом размещения ТП в центре нагрузок и резервирования части потребителей уч.17 и 18 к установке принимаем 4шт КТП-1*250, с питанием от существующей ВЛ-10кВ.

1.2. ИЖС, Уч.15 и 14 и ОД, Уч.17 и 18.

S = 130/(0,7*0,8*0,946)=245 кВА.

С учетом размещения ТП в центре нагрузок и резервирования части потребителей от ТП уч.1-14 к установке принимаем 1шт КТП-1*250кВА с питанием от существующей ВЛ-10кВ.

1.3. ИЖС. Уч.27.:

S = 25/(0,7*0,85*0,96)=44 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП , с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1 новую КТП-1*63 с питанием от действующей ВЛ-10кВ Л-1.

1.4. ОД, Уч.  19-21.:

S = 120/(0,7*0,7*0,92)=266 кВА.

С учетом размещения ТП в центре нагрузок и присоединения части потребителей ИЖС к установке принимаем 1шт КТП-2*160кВА с питанием от существующей ВЛ-10кВ.

1.5 ОД, Уч.  22.:

S = 20/(0,7*0,85*0,92)=37 кВА.

С учетом размещения ТП в центре нагрузок к установке принимаем 1шт КТП-1*40кВА с питанием от существующей ВЛ-10кВ.

1.6 ОД, Уч.  24.:

S = 30/(0,7*0,7*0,92)=67 кВА.

Электроснабжение дома быта и кафе предусматривается от существующей ТП -183. Необходимость реконструкции этой ТП определяет владелец ТП.

1.7 ОД, Уч.  25.:

S = 30/(0,7*0,85*0,92)=55 кВА.

С учетом размещения ТП в центре нагрузок к установке принимаем 1шт КТП-1*63кВА с питанием от существующей ВЛ-10кВ.

Схема поселковых сетей.

Проектируемая распределительная воздушная сеть 10кВ предусматривается самонесущими изолированными проводами типа СИП-3 на ж/б или деревянных опорах. Рекомендуемое сечение распределительных линий не менее 50мм2.

Схема построения питающей сети 10кВ «радиально-петлевая».

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития поселения проектом предполагается строительство потребительских ТП, а также линейных сооружений – распределительных линий 10кВ и распределительных линий 0,4кВ (ВЛИ-0,4кВ) совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) на участках индивидуальной застройки (ИЖС).

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития поселения проектом предполагается:

Строительство распределительных воздушных линий ВЛЗ 10 кВ проводами типа СИП-3 на ж/б или деревянных опорах до новых ТП на проектируемых участках

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

Схема построения распределительной сети 10кВ «радиально-петлевая» с одно- и двухтрансформаторными ТП.

Проектируемые потребители в основном 3-й и частично 2-й (ОД) категории надежности электроснабжения.

Потребители 2-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10 РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных подстанций с секционированными шинами или от соседних однотрансформаторных подстанций.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.) с устройством АВР на вводе у потребителя.

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в поселковых электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

Хутор Второй Киевский.

Существующее положение.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора х. Новоольховка и х. Гавриловка осуществляется от потребительских трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с воздушными вводами 10 кВ. Питание ТП выполнено воздушным линиям 10кВ от существующей ПС «Кашарская» 110/35/10кВ.

Данных о количестве и мощности трансформаторных подстанций и расчетной нагрузке потребителей жилищно-коммунальной зоны нет.

Проектные решения.

Расчет электрических нагрузок.

Нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10кВ центра питания (ПС 110/35/10) с учетом совмещения максимумов.

- 0,41 кВт/чел с плитами на природном газе;

- 2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час с плитами на природном газе.

Пищеприготовление – газовые плиты.

Суммарный прирост электрических нагрузок на шинах 10 кВ источника питания (ПС 110/35/10) составит 0,310МВт (0,330МВА).

Расчет необходимой трансформаторной мощности 10/0,4кВ в кВА и количества трансформаторных подстанций в жилищно-коммунальной зоне х.Новочигириновка:

ИЖС. Уч.1-8.:

S = 180/(0,7*0,85*0,953)=315 кВА.

где:

180кВт - нагрузка на шинах 10 кВ ЦП;

0,7 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД;

0,85 – рекомендуемый коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме

в нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*;

0,96  – cosf.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38кВ и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 3 ТП из них: 1шт КТП-1*63кВА, 1шт КТП-1*100кВА и 1шт КТП-1*160кВА с питанием от существующей ВЛ-10кВ.

Схема поселковых сетей.

Проектируемая распределительная воздушная сеть 10кВ предусматривается самонесущими изолированными проводами типа СИП-3 на ж/б или деревянных опорах. Рекомендуемое сечение распределительных линий не менее 50 мм2.

Схема построения питающей сети 10кВ «радиально-петлевая».

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития поселения проектом предполагается строительство потребительских ТП, а также линейных сооружений – распределительных линий 10кВ и распределительных линий 0,4кВ (ВЛИ-0,4кВ) совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) на участках индивидуальной застройки (ИЖС).

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития поселения проектом предполагается:

1. Строительство распределительных воздушных линий ВЛЗ 10 кВ проводами типа СИП-3 на ж/б или деревянных опорах до новых ТП на проектируемых участках

Протяженность новых распределительных воздушных линий 10кВ составит ориентировочно - 0,8км.

- Строительство 3 новых ТП в том числе:

- КТП-1х63кВА - 1шт.

- КТП-1х100кВА - 1шт.

- КТП-1х63кВА - 1шт.

.

Существующие ТП используются и в дальнейшем.

2. Предусматривается строительство распределительных линий ВЛИ-0,4кВ совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС).

Протяженность новых воздушных линий 0,4кВ составит ориентировочно 3,0 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

Схема построения распределительной сети 10кВ «радиально- петлевая» с однотрансформаторными ТП.

Проектируемые потребители в основном 3-й и частично 2-й (ОД) категории надежности электроснабжения.

Потребители 2-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10 РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется  от  однотрансформаторных подстанций.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории  могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.) с устройством АВР на вводе у потребителя.

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в поселковых электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

### Сети связи.

Услуги связи в сельском поселении предоставляются предприятиями разных форм собственности, к числу которых относятся почтовые предприятия и предприятия связи.

В Киевском сельском поселении работает:, 3 отделение почтовой связи, информация о которых представлена в таблице

| № п/п | Наименование предприятия | Юридический адрес | Количество работающих | Основной вид деятельности | Экономическое состояние (стабильное, удовлетвори-тельное, критическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Почтовое отделение | С. Верхнегреково ул. Школьная 16 | 6 | услуги почтовой связи | стабильное |
| 2 |  | Х. Второй Киевский пер. молодежный 10 | 4 | услуги почтовой связи | стабильное |
| 3 | Почтовое отделение | П. Красный Колос ул. Пушкинска 9 | 4 | услуги почтовой связи | стабильное |

Предоставлением услуг телефонной связи занимается АТС, а также операторы сотовой связи

Услуги сотовой связи в Киевском сельском поселении предоставляются операторами: ЗАО «МегаФон-Кавказ»., ЗАО «Теле2»

Генеральным планом на расчётный срок (2028 г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в населенных пунктах и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории населенного пункта, прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание.

В поселении доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2023 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех районах нового строительства

Раздел 7. Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Киевского сельское  поселение»

| № п/п | Мероприятия | Параметры объекта | Сумма финансирования всего ( тыс.руб.): | Источник финансирования | Затраты на проведение работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | План до 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Теплоснабжение всего, в т.ч. |  |  | Внебюджетные средства | - | - |  |  |
| 1.1 | Автономные источники тепла |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | - | - | - |  |
| 1.2 | Сети теплоснабжения диаметром 50-175 мм |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | - | - | - |  |
| 1.3 | Реконструкция котлов |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 2 | Газоснабжение всего, в том числе: |  | 29676 | Внебюджетные средства | - | - | - | 29676 |
| 2.1 | Строительство газопровода среднего давления (ср.д.125) | 23,1 км | 28899 | Внебюджетные средства | - | - | - | 28899 |
| 2.2 | ГРПШ | 4шт. | 777 | Внебюджетные средства | - | - | - | 777 |
| 3. | Водоснабжение всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Резервуары чистой воды объемом 15 м3 | 2 шт. | 180 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  | 180 |
| 3.2 | Резервуары чистой воды объемом 25 м3 | 1 шт. | 260 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  | 260 |
| 3.3. | Повысительные насосные станции производительностью до 70 м3/час |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 3.4 | Повысительная насосная станция производительностью до 70 м3/час |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 3.5 | Водовод диаметром 140 мм |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 3.6 | Сети водопровода диаметром 32-110 мм | . |  | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 3.7 | Водовод диаметром 110 мм | 1.7 км | 10220 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  | 10220 |
| 3.8 | Сети водопровода диаметром 63 мм | 0,85 | 1881 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  | 1881 |
| 4. | Водоотведение всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка ПСД на строительство очистных сооружений канализации производительностью 600 м3/сут |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 4.2. | Строительство очистных сооружений канализации производительностью 600 м3/сут |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 4.3 | Разработка ПСД на канализационные насосные станции производительностью до 50 м3/час |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | 1 |  |  |  |
| 4.4 | Строительство канализационных насосных станций производительностью до 50 м3/час |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 4.5. | Разработка ПСД на канализационный коллектор диаметром 140 мм |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 4.6. | Строительство напорного канализационного коллектора диаметром 140 мм |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 4.7. | Разработка ПСД на сети канализации самотечные диаметром 200 мм |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 4.8. | Строительство сетей канализации самотечных диаметром 200 мм |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 4.9. | Разработка ПСД для сетей канализации напорных диаметром 110 мм |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 4.10 | Строительство сетей канализации напорных диаметром 110 мм |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 4.11 | Очистные сооружения канализации производительностью 50 м3/сут. |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |
| 4.12 | Канализационные насосные станции производительностью до 10 м3/час |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 4.13 | Сети канализации самотечные диаметром 200 мм |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 4.13 | Сети канализации напорные диаметром 63 мм |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | Инженерная подготовка всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Изготовление ПСД для расчистки и дноуглубления русла |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 4.15 | Расчистка и заглубление русла |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 5. | Электроснабжение всего, в том числе: |  | 10811 |  |  |  |  | 10811 |
| 5.1 | Строительство воздушных линий ВЛЗ- 10 кВт |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | - | - | - |  |
| 5.2 | Трансформаторные подстанции (БКТП.КТП) | 9 шт. | 8211 | Местный бюджет и внебюджетные средства | - | - | - | 8211 |
| 5.3 | Строительство воздушных распределительных линий совмещенных с сетью наружного освещения ВЛИ-0,4 кВ |  |  | Местный бюджет и внебюджетные средства | - | - | - |  |
| 5.4 | Разработка проектной документации по уличному освещению и ремонт светоточек | 1,0 км. | 2600,0 | Местный бюджет | - |  |  | 2600,0 |

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей  для мониторинга результатов выполнения мероприятий  Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Киевского сельское поселение"  является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Киевского сельское поселение"  включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Киевского сельское поселение"  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) периодом.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых  индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Киевского сельское поселение"  определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Киевского сельское поселение» и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 3 | Электроснабжение |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления услуг | Охват услугами |

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования "Киевского сельское  поселение"

1.  Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования "Киевского сельское поселение"  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

## Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Кашарского района органов местного самоуправления муниципального образования "Киевского сельское поселение", предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования "Киевского сельское поселение".

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования "Киевского сельское  поселение" в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления  и утвержденного Главой муниципального образования «Киевского сельское поселение» Кашарского  района.

Согласованно:

Глава Администрации  Киевского

сельского поселения                                                           В.Н.Стягов

Проект подготовил:

специалист первой категории

по муниципальному хозяйству                                          И.Ю.Палюх